Тестовые задания для проверки знаний рабочих по профессии:

«Монтажник стальных и железобетонных конструкций»

1. Какие виды проката применяются для изготовления арматуры железобетонных конструкций? (В.С. Аханов. Справочник строителя. стр. 101)

а) Круглая;

б) Периодического профиля;

в) Холодносплющенная;

г) Все вышеперечисленные;

2.Каким способом заделывают раковины в железобетонных изделиях? (В.С. Аханов. Справочник строителя. стр.112)

а) Затиркой жирным цементным раствором;

б) Затиркой полужирным цементным раствором;

в) Торкретированием;

г) Жесткой бетонной смесью;

3.Для безопасного монтажа конструкций производится их обстройка подмостями, лестницами и стремянками. Назовите виды подмостей? (В.С. Аханов. Справочник строителя. стр.113)

а) Универсальные;

б) Приставные;

в) Передвижные;

г) Подвесные;

4.Какие способы строповки железобетонных изделий применяются при монтажных работах?  (В.С. Аханов. Справочник строителя. стр.115 )

а) На удавку;

б) С помощью перекладин;

в) Через сквозные отверстия;

г) При помощи монтажных петел;

5. При монтаже колонн применяют следующие предварительные схемы их раскладки:  (И.И. Чичерин. Общестроительные работы. стр. 284)

а) Линейную;

б) Уступами;

в) Наклонную;

г) Центрированную;

6. Какими  видами  приборов проверяют положение поперечных и продольных осей фундаментов в плане?   (И.И. Чичерин. Общестроительные работы. стр. 285 )

а) Теодолит;

б) Нивелир;

в) Визир;

г) Все варианты правильные;

7. В том случае, когда колонны устанавливают в стаканы фундаментов, на них наносят риски контрольные на высоте … м. над уровнем верха фундамента. ( И.И. Чичерин. Общестроительные работы. стр. 285 )

а) 0,5 – 0,8м;  б) 1,0 – 1,25м;   в) 1,5 – 1,7м;  г) 0,75 – 1,0м;

8.Какой высоты должны быть закрепительные клинья для стаканов фундамента, если длина колонны 12 метров? (И.И.Чичерин. Общестроительные работы. стр. 286)

а) 150мм;  б) 190мм;  в) 250мм;  г) 230мм;

9. На какой высоте от верха фундамента монтажник должен направлять колонну в стакан фундамента? (И.И. Чичерин. Общестроительные работы.  стр. 287)

а) 15 – 20см;  б) 30 – 40см;  в) 25 – 30см;  г)  40 – 50см;

10. Марки цементов устанавливаются по показателям предела прочности при изгибе и сжатии образцов. Какое соотношении с песком и водоцементным раствором считается нормальным показателем? (Л.Р. Маилян. Справочник современного строителя. стр.5)

а) 1:2;  б) 1:4;  в) 1:3;  г) 1:5;

11. Какой добавляемый материал повышает огнеупорность бетона до +1400 градусов? (Л.Р. Маилян. Справочник современного строителя. стр. 15)

а) Шамотный порошок;

б) Кремниевый порошок;

в) Помол трепела;

г) Жидкое стекло;

12. В одноэтажных зданиях стыки замоноличивают бетоном. Для обеспечения большой плотности бетона в стыке практикуют подачу бетонной смеси в струе… (Л.Р. Маилян. Справочник современного строителя. стр. 262)

а)  сжатого азота;

б) фреона;

в) сжатого воздуха;

г) сжатого аргона;

13. Металлические блоки ферм при монтаже поднимают на высоту, превышающую отметку опоры на … метров, медленно опускают на опоры и закреплют болтами.  (Л.Р. Маилян. Справочник современного строителя. стр.266)

а) Не более 0,3м;  б) Не более 0,5м;  в) Не более 0,25м;  г) От 0,5 до 1,0м;

14.  При какой длине пролетов фермы металлических конструкций возникает необходимость их усиления во время подъемов? (Л.Р. Маилян. Справочник современного строителя. стр.266)

а) 20 метров;  б) 24 метра;   в) 18 метров;  г) 15 метров;

15.  Строительная сталь делится на классы и имеет буквенные обозначения.Что означает буква «р» в марке проволоки Вр? (Л.Р. Маилян. Справочник современного строителя. стр. 58)

а)  Рольганговая;

б) Термообработанная;

в) Упрочненная;

г) Периодического профиля;

16.  Верхолазными работами считаются задания, выполняемые на высоте более … метров от поверхности земли при монтаже конструкций.  (В.С. Аханов. Справочник строителя. стр.364)

а) 3м;  б) 5м;  в) 4м;  г) 2м;

17. Какие специальные требования предъявляются к монтажникам при выполнении верхолазных работ?  (В.С. Аханов. Справочник строителя. стр.364)

а) Не ниже 3- разряда;

б) Не моложе 18 лет;

в) Не менее года стажа верхолазных работ;

г) Возможны все варианты;

18. Перед подъемом на колонну наносят риски, необходимые для контроля ее положения в плане и по высоте. Они могут быть: (И.И. Чичерин. Общестроительные работы. стр.285)

а) На одной боковой грани консоли;

б) По оси колонны;

в) По середине верхней грани консоли

г) Все варианты правильные;

19.  Каким инструментом проверяют положение установленных элементов конструкций по высоте?  (И.И. Чичерин. Общестроительные работы. стр.282)

а)  Нивелиром;  б)  Рулеткой;  в)  Отвесом;  г)  Теодолитом;

20.  Отклонения отметок верхних опорных поверхностей фундаментов от проектных допускаются в пределах … мм.    (И.И. Чичерин. Общестроительные работы. стр.284)

а) 20мм;  б) 10мм;  в) 15мм;  г) 25мм;

21.  Какие бывают монтажные соединения? (И.И. Чичерин. Общестроительные работы. стр. 266)

а) Шовные;  б) Узловые;  в) Стыковые;  г) Бесшовные;

22. Процесс определения превышения одной точки в пространстве над другой называется? (И.И. Чичерин. Общестроительные работы. стр.259)

а) Нивелированием;

б) Теодолированием;

в) Визированием;

г) Все варианты правильные;

23. Планы на строительство сооружений составляют на основании съемок на местности. Различают несколько видов съемок:  (И.И. Чичерин. Общестроительные работы. стр.255)

а) Контурные;

б) Нивелирные;

в) Топографические;

г) Все варианты правильные;

24. Какой прибор применяют для определения разности расположения двух точек в пределах 200мм?  (И.И. Чичерин. Общестроительные работы. стр.260.)

а) Нивелир;

б) Визир;

в) Гидравлический уровень;

г) Все варианты правильные;

25.  Фрикционные болты для монтажных соединений - это болты … (И.И. Чичерин. Общестроительные работы. стр. 534)

а) Повышенной точности изготовления;

б) Из высокопрочного материала;

в) Грубой точности изготовления;

г) С антикоррозинной защитой;

26. Для контроля правильного взаимного расположения конструкций зданий в пространстве служит система, которая называется ….    (И.И. Чичерин. Общестроительные работы. стр.8)

а) УТП;  б) КЖС;  в) УГС;  г) ЕМС;

27. Требования каких документов необходимо учитывать при монтаже подстропильных и стропильных ферм?  (И.И. Чичерин. Общестроительные работы. стр.291)

а) СНиП;

б) Инструкций завода-изготовителя;

в) Инструкций по правилам безопасности;

г) ППР;

28. Когда снимают стропы с установленной стеновой панели?    (И.И. Чичерин. Общестроительные работы. стр.296)

а) После установки на место;

б) После закрепления верха;

в) После закрепления низа и верха;

г) После закрепления низа;

29.  При монтаже смещение продольной оси подкрановой балки от разбивочной оси на опорной поверхности колонны допускается не более чем на … (И.И. Чичерин. Общестроительные работы. стр.290)

а) 50мм;  б) 25мм;  в) 30мм;  г) 45мм;

30.  При каких условиях не допускается работа монтажников на высоте и в открытых местах?  (И.И. Чичерин. Общестроительные работы. стр.352)

а) Скорость ветра более 15 м/сек;

б) При гололедице;

в) При грозе и тумане;

г) Все ответы правильные;