Тесты «Мастер общестроительных работ» (каменщик)

1. Пастели камней должны быть перпендикулярны силам, действующим на кладку, а камни в кладке должны располагаться рядами / слоями. Это ....

1)   система перевязки кладки;

2)   второе правило разрезки;

3)   первое правило разрезки;

4)   третье правило разрезки.

2. Кладку выполняют, как правило, горизонтальными рядами, укладывая камни плашмя, т.е. на ...

1)   тычок;             2)   ложок;            3)   пастель;         4)   забуткой.

3. Ширину кладки стен, называемую обычно толщиной, делают кратной половине кирпича или камня: в полтора кирпича -

1)   - 25 см;             2)    - 38 см;         3)    - 51 см;          4)    - 64 см.

4.   Углубление в кладке стены, кратное половине кирпича (камня) - носит название

1)   ниша;        2)   уступ;      3)   пилястра;     4)   простенок.

5. Кирпич выпускают в основном двух видов: одинарный размером 250 х 120 х 65 мм и утолщенный размером ...

1)  250 х 120 х 70

2)  250 х 120 х 78

3)  250 х 120 х 80

4)  250 х 120 х 88

6. Для подачи и расстилания раствора на стене служит ...

1)  кельма;     2)  растворная лопатка;     3)  расшивка;    4)  швабровка.

7. Крученый шнур толщиной 3 мм, который натягивают при кладе верст между порядовками и маяками, носит название

1)   строительный уровень;

2)   правило;

3)   шнур-причалка;

4) порядовка.

8. На ребрах уголка порядовки нарезаны деления глубиной 3 мм или просверлены отверстия для закрепления причалки через каждые...

1)   55 мм;             2)   67 мм;            3)   75 мм;              4)   77 мм

9. Кирпичи и камни, уложенные между наружной и внутренней верстами называют ...

1)   ложковым рядом;

2)   забуткой;

3)   тычковым рядом;

4)   обрезом кладки.

10. Кладка на жестком растворе (осадка конуса 7-9 см) с полным заполнением швов и их расшивкой с использованием кельмы выполняется способом ...

1)   вприжим;

2)   вприсык;

3)   вприсык с подрезкой раствора;

4)   вполуприсык.

11. При армированной кладке в прямоугольных сетках применяется арматура диаметром не более ...

1)   2,5 мм;            2)   5 мм;              3)   7,5 мм;          4)   8 мм

12. Общая ширина рабочего места каменщиков ...

1)   2-2,5 м

2)   2,5-2,6 м

3)   2,6-2,7 м

4)   2,7-3 м

13. Кладка из природных камней неправильной формы, имеющих две примерно параллельные поверхности (пастели) называют ...

1)   кирпичной кладкой;

2)   бутобетонной кладкой;

3)   бутовой кладкой;

4)   блочной кладкой.

14. Конструкция, состоящая из камней, уложенных на строительном растворе в определенном порядке, это -

1)   каменные работы;

2)   работы по монтажу конструкций;

3)   кровельные работы;

4)   отделочные работы.

15. Раскол бутовых камней большой величины на более мелкие с созданием двух приблизительно параллельных поверхностей называется ...

1)   приколкой;

2)   трелевкой;

3)   подбивкой;

4)   плинтовкой.

16. В зигзагообразных сетках для армирования

кладки разрешается использовать арматуру диаметром не более ...

1)   0,5 мм;                2)   0,8 мм;               3)   2,5 мм;             4)   3 мм

17.  Перегородки из гипсовых плит могут быть

1)   межкомнатными и межквартирными;

2)   межкомнатными;

3)   межквартирными;

4)   не могут.

18.  Самый прочный вид бутовой кладки ...

1)   «под лопатку»;

2)   «под залив»;

3)   с применением виброуплотнителя;

4)   «под скобу».

19. На какое основание укладывают первый слой бутового камня? На ...

1)   мокрый песок;

2)   раствор бетона;

3)   влажное основание;

4)   сухое основание.

20. При кладке тычковых рядов камни предварительно раскладывают на стене на расстоянии...

1)   6-8 см;            2)   8-10 см;              3)   10-12 см;             4)   12-14

21. Перегородки выкладывают на растворе марки не ниже ...

1)   5-и;                 2)   6-и;                3)   15-и;                4)   20-и

22. В смешанной кладке (легко-бетонные камни и облицовочный кирпич) скобы устанавливаются через ...

1)   5 рядов;

2)   6 рядов;

3)   7 рядов;

4)   8 рядов.

23. Металлическую балку или ферму с устройствами для захвата монтируемых элементов называют ...

1)   траверсы;            2)   стропы;           3)   крюки;          4)   петли.

24. Чтобы машинист крана знал, чьи команды он обязан выполнять, стропальщик (сигнальщик) и звеньевой надевают на левую руку повязку ...

1)   красного цвета;

2)   зеленого цвета;

3)   желтого цвета;

4)   белого цвета.

25. Отклонения установленных фундаментных блоков от проектного положения не должны превышать по высоте до ...

1)   5 мм;                  2)   10 мм;              3)   12 мм;              4)   15мм

26. В кирпичных зданиях для устройства межэтажных перекрытий применяют прогоны, которые носит название

1)   блоки;                2)   балки;               3)   марши;           4)   ригели.

27. До проектного положения ригели доводят монтажными ...

1)   молотками;        2)   ломиками;       3)   зубилом;      4)   кельмой.

28. Последовательность кладки из керамических пустотелых камней несколько иной, порядок кладки

1)   наружная верста - забудка - внутренняя верста;

2)   наружная верста - внутренняя верста - забудка;

3)   внутренняя верста - забудка - наружная верста

4)   внутренняя верста - наружная верста - забудка

29. Для спуска рабочих в траншеи (котлованы) устанавливают стремянки шириной ...

1)   0,50 м;        2)   0,60 м;        3)   0,75 м;        4)   0,85 м

30. Назовите размеры обыкновенного кирпича.

1)  250 х 100 х 60

2)  250 х 120 х 65

3)  250 х 125 х 70

4)  250 х 125 х 65

31. В отдельных случаях, например, при кладке перегородок кирпич укладывают на ребро, т.е. на ...

1)  пастель;          2)  тычок;         3)  ложок;         4)  затрудняюсь ответить.

32. Между штабелями материалов и стеной оставляют рабочий проход шириной не менее...

1)  30 см;             2)  40 см;            3)  50 см;             4)  60 см

33. Все настилы лесов и подмостей высотой более 1,1м ограждают перилами высотой не менее ...

1)  0,80 м;              2)  1 м;              3)  1,20 м             4)  1,50 м

34. При работе в траншеях или котлованах следят, чтобы бровки были освобождены от материалов на ширину не менее ...

1)  0,50 м;             2)  0,80 м;           3)  1 м;                4)  1,5 м

35. Поверхность облицовки проверяют ...

1)  визуально;

2)  отвесом;

3)  контрольной рейкой;

4)  правилом.

36. Опорная часть, через которую передается нагрузка от здания на грунт - основание, это -

1)  стены;       2)  фундаменты;          3)  перекрытия;       4)  перегородки.

37. Часть возводимого сооружения или здания, на которой в течение определенного времени выполняется определенный строительный процесс, называется

1)  рабочим местом;       2)  делянкой;       3)  операцией;    4)  захваткой.

38. Часть кладки, выступающей из общей лицевой плоскости в виде прямоугольных столбов...

1)  борозды;           2)  ниши;            3)  пилястры;         4)  уступы.

39. Кладку, расположенную между двумя соседними проемами, называют ...

1)  нишей;          2)  простенком;         3)  уступом;       4)  напуском.

40. Приспособление для пробивки круглых отверстий диаметром до 50 мм носит название

1)  шлямбур;              2)  скарпель;           3)  стальной лом;           4)  кувалда.