Тестовые задания по профессии «Слесарь-ремонтник»

1.Разметка это операция по….

а) нанесению линий и точек на заготовку, предназначенную для обработки;

б) снятию с заготовки слоя металла;

в) нанесению на деталь защитного слоя;

г) удалению с детали заусенцев.

2. Назвать виды разметки:

а) прямая и угловая;

б) плоскостная и пространственная;

в) базовая;

г) круговая, квадратная и параллельная.

3. Назвать инструмент, применяемый при разметке:

а) напильник, надфиль, рашпиль;

б) сверло, зенкер, зенковка, цековка;

в) труборез, слесарная ножовка, ножницы;

г) чертилка, молоток, прямоугольник, кернер, разметочный циркуль.

4. Накернивание это операция по …

а) нанесению точек-углублений на поверхности детали;

б) удалению заусенцев с поверхности детали;

в) распиливанию квадратного отверстия;

г) выпрямлению покоробленного металла.

5. Инструмент, применяемый при рубке металла:

а) метчик, плашка, клупп;

б) кернер, шабер, зенкер, киянка, гладилка;

в) слесарная ножовка, труборез, ножницы по металлу;

г) слесарное зубило, крейцмейсель, канавочник, молоток.

6. Правка металла это операция по…

а) выправлению изогнутого или покоробленного металла, подвергаются только пластичные материалы;

б) образованию цилиндрического отверстия в сплошном материале;

в) образованию резьбовой поверхности на стержне;

г) удалению слоя металла с заготовки с целью придания нужной формы и размеров.

7. Выбрать правильный ответ. Назовите инструменты и приспособления, применяемые при правке металла:

а) параллельные тиски, стуловые тиски, струбцины;

б) натяжка, обжимка, поддержка, чекан;

в) правильная плита, рихтовальная бабка, киянка, молоток, гладилка;

г)  кернер, шабер, зенкер, киянка, гладилка.

8. Резка металла это операция…

а) связанная с разделением материалов на части с помощью режущего инструмента;

б) нанесению разметочных линий на поверхность заготовки;

в) по образованию резьбовой поверхности внутри отверстия;

г)  по образованию резьбы на поверхности металлического стержня.

9. Назовите ручной инструмент для резки металла:

а) зубило, крейцмейсель, канавочник;

б) слесарная ножовка, ручные ножницы, труборез;

в) гладилка, киянка, кувалда;

г) развертка, цековка, зенковка.

10. Опиливание это операция по…

а) удалению сломанной пилы из места разреза на поверхности заготовки;

б) распиливанию заготовки или детали на части;

в) удалению с поверхности заготовки слоя металла при помощи режущего инструмента – напильника;

г) удалению металлических опилок с поверхности заготовки или детали.

11. Какие инструменты применяются при опиливании:

а) применяются: плоскогубцы, круглогубцы, кусачки;

б) применяются: молоток с круглым бойком, молоток с квадратным бойком;

в) применяются: шабер плоский, зубило, киянка;

г) применяются: напильники, надфили, рашпили.

12. Сверление это операция по…

а) образованию сквозных или глухих квадратных отверстий в сплошном материале, при помощи режущего инструмента – сверла;

б) образованию сквозных или глухих овальных отверстий в сплошном материале, при помощи режущего инструмента – сверла;

в)  образованию сквозных или глухих треугольных отверстий в сплошном материале, при помощи режущего инструмента – сверла;

г) образованию сквозных или глухих цилиндрических отверстий в сплошном материале, при помощи режущего инструмента – сверла.

13. Назовите виды свёрл:

а) треугольные, квадратные, прямые, угловые;

б) ножовочные, ручные, машинные, машинно-ручные;

в) спиральные, перовые, центровочные, кольцевые, ружейные;

г) самозатачивающиеся, базовые, трапецеидальные, упорные.

14. Назовите ручной сверлильный инструмент:

а) сверло, развёртка, зенковка, цековка;

б) настольный сверлильный станок, вертикальный сверлильный станок, радиальный сверлильный станок;

в) ручная дрель, коловорот, трещотка, электрические и пневматические дрели;

г) притир, шабер, рамка, державка.

15. Зенкерование это операция связанная с обработкой раннее просверленного…

а) штампованного, литого и другого отверстия с целью придания ему более правильной квадратной формы, более высокой точности и более низкой шероховатости;

б) штампованного, литого и другого отверстия с целью придания ему более правильной треугольной формы, более высокой точности и более высокой шероховатости;

в) штампованного, литого и другого отверстия с целью придания ему более правильной овальной формы, более низкой точности и более низкой шероховатости;

г) штампованного, литого и другого отверстия с целью придания ему более правильной геометрической формы, более высокой точности и более низкой шероховатости.

16. Назовите виды зенкеров:

а) остроносые и тупоносые;

б) машинные и ручные;

в) по камню и по бетону;

г) цельные и насадные.

17. Развёртывание это операция по обработке…

а) резьбового отверстия;

б) раннее просверленного отверстия с высокой степенью точности;

в) квадратного отверстия с высокой степенью точности;

г) конического отверстия с высокой  степенью точности.

18. Назовите профили резьбы:

а) треугольная, прямоугольная, трапецеидальная, упорная, круглая;

б) овальная, параболическая, трёхмерная, в нахлестку, зубчатая;

в) полукруглая, врезная, сверхпрочная, антифрикционная;

г) модульная, сегментная, трубчатая, потайная.

19. Назовите системы резьбы:

а) сантиметровая, футовая, батарейная;

б) газовая, дециметровая, калиброванная;

в) метрическая, дюймовая, трубная;

г) миллиметровая, водопроводная, газовая.

20. Назовите элементы резьбы:

а) профиль зуба, наружный угол, средний угол, внутренний угол;

б) угол профиля, шаг резьбы, наружный диаметр, диаметр, внутренний диаметр;

в) зуб, модуль, наружный радиус, средний радиус, внутренний радиус;

г) шаг зуба, угол модуля, наружный профиль, средний профиль, внутренний профиль.

21. Назовите виды плашек:

а) круглая, квадратная (раздвижная), резьбонакатная;

б) шестигранная, сферическая, торцевая;

в) упорная, легированная, закаленная;

г) модульная, сегментная, профильная.

22.Распиливание это операция…

а) разновидность опиливания;

б) разновидность притирки;

в) разновидность шабрения;

г) разновидность припасовки.

23. Припасовка - это слесарная операция по взаимной пригонке…

а) способам рубки двух сопряжённых деталей;

б) способами шабрения двух сопряжённых деталей;

в способами притирки двух сопряжённых деталей;

г) способами опиливания двух сопряжённых деталей.

24. Шабрение – это окончательная слесарная операция…

а) заключающаяся в соскабливании очень тонких слоёв металла с поверхности заготовки с помощью режущего инструмента – притира;

б) заключающаяся в соскабливании очень тонких слоёв металла с поверхности заготовки с помощью режущего инструмента – шабера;

в) заключающаяся в соскабливании очень тонких слоёв металла с поверхности заготовки с помощью режущего инструмента – надфиля;

г) заключающаяся в соскабливании очень тонких слоёв металла с поверхности заготовки с помощью режущего инструмента – рашпиля.

25. Назовите виды конструкции шаберов:

а) клёпанные и сварные;

б) штифтовые и клиновые;

в) цельные и составные;

г) шпоночные и шплинтованные.