Тест по профессии « Аппаратчик химводоочистки для котельных установок»

Какие котлы должны быть оборудованы установками докотловой обработки воды:

котлы паропроизводительностью более 0,7 т\ч.

котлы паропроизводительностью менее 0,7 т\ч.

котлы паропроизводительностью более 0,5 т\ч.

котлы с камерным сжиганием топлива.

Допустимая толщина отложений на наиболее теплонапряженных участках поверхности нагрева котла, паропроизводительностью менее 0,7т\ч:

10 мм

0,5 мм

0,8 мм

15 мм

Кем производиться наладка установок докотловой обработки воды и разработка режимных карт:

ответственным лицом.

наладочной организацией.

организацией, эксплуатирующей котельную.

органами Ростехнадзора.

Величина относительной щелочности котловой воды для котлов с давлением до 4 МПа со сварными барабанами и креплением труб методом вальцовки:

20%

50%

30%

Не нормируется.

Норма прозрачности питательной воды по шрифту для паровых котлов давлением 9-14 кгс\см2:

10 см

20 см.

30-40 см

Что показывает «сухой остаток»:

Количество взвешенных частиц.

Общую минерализацию.

Общую щелочность.

Относительную щелочность.

Норма жесткости питательной воды паровых котлов:

0,2 мг экв\кг.

0,5 мг экв\кг.

0,02 мг экв\кг.

0,1 мг экв\кг.

Какой метод используется при определении общей щёлочности котловой воды

Нейтрализации

Окисления.

Ионообмена.

Норма общей щелочности котловой воды:

5-10 мг экв\кг.

10-15 мг экв\кг.

16-20 мг экв\кг.

Количества взвешенных частиц определяется :

Выпариванием и взвешиванием осадка.

Фильтрованием и взвешиванием осадка.

Титрованием и взвешиванием осадка.

Методы определения прозрачности воды:

Восстановление.

Нейтрализации.

По «шрифту» или по «кольцу».

Какой индикатор используется при проведении анализа на жесткость

(МУ, РД 24.032.01-91):

Метил оранжевый

Крахмал.

Хром темно-синий.

На какой установке производится обескислораживание воды:

В теплообменнике.

В деаэраторе.

В фильтре.

В конденсатосборнике

Норма содержания кислорода в питательной воде для паровых котлов давлением 14 кгс\см 2:

0,2мг\кг

0,3мг\кг

0,05мг\кг

Метод, положенный в основу работы натрий-катионитовых фильтров :

Метод объемного анализа.

Метод ионного обмена.

Метод нейтрализации.

В каких установках происходит умягчение воды:

В теплообменнике.

В деаэраторе.

В натрий-катионитовом фильтре.

Концентрация раствора поваренной соли, применяемая при регенерации :

3 %-ная.

5-8 %-ная.

15 %-ная.

Режим работы ДСА – деаэратора смешивающего типа атмосферного :

Т = 150 градус С, Р = 4МПа.

Т = 102-104 градус С, Р = 0,1-0,2кгс\см2.

Т = 125 градус С, Р = 1-2МПа.

Какая вода называется «сырой»:

Вода, циркулирующая внутри котла.

Вода, прошедшая химическую и термическую обработку.

Вода, заданных проектом параметров.

Вода, не проходившая химическую обработку и очистку от механических примесей.

Какая вода называется питательной :

Вода, циркулирующая внутри котла.

Вода в теплосети от потребителя до сетевого насоса.

Вода, заданных проектом параметров (температуры, давления, химического состава) на входе в паровой котел.

Вода, не проходившая химическую обработку и очистку от механических примесей.

Допускается ли подпитка сырой водой котлов, оборудованных устройствами для докотловой обработки воды :

Допускается по разрешению территориального органа Ростехнадзора.

Допускается по усмотрению главного инженера, записанного в сменный журнал.

Не допускается.

Допускается по письменному распоряжению лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов, записанному в сменный журнал, но не более 1 часа за 24 часа работы котла.

Где должны находится инструкции и режимные карты по ведению водно-химического режима котлов и эксплуатации водоподготовительных установок :

У главного инженера организации-владельца котла.

На рабочих местах персонала.

У лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов.

В территориальном органе Ростехнадзора.

Что применяется в качестве катионита в натрий-катионитовых фильтрах:

Поваренная соль.

Соляная кислота.

Смола или сульфоуголь.

Какой процесс называется умягчением воды:

Удаление из воды образующих накипь соединений кальция и мания.

Удаление из воды минеральных солей.

Выпаривание воды.

Ревизию катионитового фильтра проводят не реже:

1 раз в год

1 раз в 2 года

1 раз в 2,5 года

Ремонт с выгрузкой катионита из фильтра проводят не менее :

1 раз в 2 года

1 раза в 3 года.

1 раза в 5 лет

Какие типы деаэраторов применяются в котельных с паровыми котлами:

Термические деаэраторы типа ДСА

Вакуумные деаэраторы типа ДСВ

За единицу жёсткости принимают:

мг-экв\кг

н\м2

мг\куб. дм

Какие данные наносятся на табличку, прикреплённую к корпусу питательного центробежного насоса :

наименование организации изготовителя,

заводской номер,

номинальная подача при номинальной температуре,

число оборотов в минуту,

номинальная температура воды

максимальный напор

все пункты с 1 по 6

Аппаратчик должен вести технологический процесс согласно (РД )

существующим инструкциям или письменному распоряжению начальника котельной;

распоряжению главного инженера предприятия;

распоряжению инспектора Ростехнадзора

Последовательность операций работы катионитового фильтра следующая (источник 1, стр.203):

умягчение, взрыхление, регенерация, отмывка.

умягчение, отмывка, регенерация, взрыхление.

умягчение, регенерация, отмывка, взрыхление.

В марке фильтра ФИПа1-2-0.6-Na что означают цифры 2 и 0,6:

условный диаметр фильтра и рабочее давление;

ступень фильтра и обменная способность;

высота фильтра и его производительность;

Антинакипены - это вещества для (источник 1, стр.208):

докотловой обработки воды

внутрикотловой обработки воды

обработки конденсата.

Защита от повышения давления в деаэраторе типа ДСА выполняется с помощью:

технического манометра;

гидравлического затвора

барботажного устройства.

Непрерывная продувка котла проводится с целью :

уменьшить общую щёлочность и солевой состав котловой воды;

увеличить солесодержание питательной воды;

уменьшить содержание минеральных кислот;

При периодической продувке котла время от момента полного открытия первого вентиля до его закрытия не должно превышать :

30 сек;

6 сек.;

2 минуты;

Периодическая продувка котла из двух точек одновременно:

разрешается по распоряжению начальника котельной;

категорически запрещается;

разрешается инструкциями;

Если качество котловой воды в норме, то периодическая продувка проводится :

1 раз в смену;

вообще не проводится;

через каждые 2 часа;

Непрерывная продувка проводится :

вместе с периодической;

независимо от периодической;

Порядок аварийной остановки оборудования ХВО должен быть указан в

сменном журнале;

производственной инструкции аппаратчика ХВО;

паспорте оборудования;

ремонтном журнале;

Причины аварийной остановки оборудования аппаратчик записывает в:

паспорт оборудования,

сменный журнал

суточную ведомость работы оборудования;

ремонтный журнал;

Проверка исправности действия манометра, ПК, указателей уровня воды и питательных насосов для котлов давлением до 1,4 МПа проводится в следующие сроки:

не реже одного раза в сутки,

не реже одного раза в смену;

не реже одного раза в месяц;

по распоряжению главного инженера предприятия;

Принцип работы вакуумных деаэраторов основан на :

самовскипании воды, нагретой до температуры, превышающей температуру насыщения при данном давлении;

самовскипании воды, нагретой до температуры, на 15-20 градусов ниже температуры насыщения при данном давлении;

Продувочный трубопровод должен отводить воду из котла в ёмкость:

работающую без давления;

работающую под давлением, равным давлению в котле;

специальная емкость не требуется

Для создания разрежения в вакуумных деаэраторах следует применять :

водоструйные инжекторы;

гидрозатворы;

барботажные устройства;

Общая жёсткость равна: (источник 1, стр. 201)

сумме временной и постоянной жёсткости;

разности временной и постоянной жёсткости;

Регенерация катионита проводится для:

обогащения его ионами Na+;

освобождения катионита от взвешанных частиц;

для снижения уплотнения катионита

Тип, характеристика, количество и схема включения питательных устройств должны выбираться :

специализированной организацией по проектированию котельной

комиссией организации, эксплуатирующей котлы;

территориальным органом Ростехнадзора

Лестницы должны иметь следующие размеры:

ширину не менее 600 мм; высоту между ступенями не более 200мм; ширину ступеней не менее 80мм.

ширину не менее 500 мм; высоту между ступенями не более 200мм; ширину ступеней не менее 60мм.

ширину не менее 600 мм; высоту между ступенями не более 300мм

Дежурный аппаратчик ХВО может покинуть рабочее место только с разрешения:

главного энергетика предприятия;

главного инженера предприятия;

начальника котельной

самовольно, без разрешения

Аппаратчик должен вести технологический процесс согласно:

существующим инструкциям или письменному распоряжению начальника котельной;

распоряжению главного инженера предприятия;

распоряжению инспектора Ростехнадзора;

оператора котельной;

Нарушение водно-химического режима котлов может привести к:

повреждение элементов вследствие отложения накипи и шлама,

повышению щёлочности котловой воды;

коррозии металла

Допускается ли подпитка сырой водой котлов, оборудованных устройствами для докотловой обработки воды:

Допускается по разрешению территориального органа Ростехнадзора.

Допускается по усмотрению главного инженера, записанного в сменный журнал.

Не допускается

Допускается по письменному распоряжению лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов, записанному в сменный журнал, но не более 1 часа за 24 часа работы котла.

Какая вода называется «котловой»:

Вода, циркулирующая внутри котла.

Вода, прошедшая химическую и термическую обработку.

Вода, заданных проектом параметров.

Вода, не проходившая химическую обработку и очистку от механических примесей

Какая вода называется подпиточной:

Вода, циркулирующая внутри котла.

Вода в теплосети от потребителя до сетевого насоса.

Вода, прошедшая химическую, термическую обработку и предназначенную для восполнения потерь

Вода, не проходившая химическую обработку и очистку от механических примесей.

Периодическая проверка знаний персонала, обслуживающего котлы должна проводиться не реже 1 раза:

в 12 месяцев;

в 6 месяцев;

в 9 месяцев;

в 3 месяца